# Návod k obsluze

elektrická stohová řezačka

Digicut 45

Bezpečnostní upozornění:

Podle příslušných standardů smí používat tento stroj jen vyškolená obsluha. Pokud používáte tento stroj nebo provádíte jeho údržbu, věnujte prosím pozornost níže uvedeným bezpečnostním upozorněním:

Připojení stroje:

Prosím, zapojte do sítě odpovídající údajům na štítku stroje. Síť by měla být stabilní o napětí 220V, 50Hz. Pokud je napětí příliš nízké nebo příliš vysoké pracuje řezačka nepravidelně. Ke zlepšení pracovního výkonu doporučujeme použít alternativní zdroj  proudu se stabilním napětím.

Uzemnění:

Z bezpečnostních důvodů byste měli použít síťový kabel a zásuvku s uzemněním.

Přetížení:

Nepřipojujte do jedné zásuvky k řezačce další spotřebiče. Přetížení zásuvky může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Čištění:

Než začnete provádět údržbu nebo čištění stroje, odpojte ho ze sítě.

1/ Otevření a kontrola stroje

Když  otevřete obal stroje, zkontrolujte stroj a příslušenství stroje.

Balení obsahuje:

- řezačka

- spodní skříň

- síťový kabel

- gumové podložky pod nohy     4 ks

- montážní sada - 2 ks šroubové dříky pro výměnu nože

- hranol pod nůž 1 ks

- návod

2/ Sestavení řezačky

Otevřete  dřevěnou bednu, vyjměte spodní skříň a vyšroubujte čtyři M8 šrouby na základně stroje. Přišroubujte vlastní řezačku pevně ke spodní skříni. Dejte pozor na správné umístění řezačky na skříň. Zkontrolujte všechny části řezačky a zapněte

ji do sítě

3/ Pracovní prostředí

Řezačka by měla být umístěna v čistém prostředí, mimo přímého slunečního záření, v rozmezí teploty 10-30°C a relativní vlhkosti 50-80%.

4/ Speciální upozornění

- stroj smí obsluhovat pouze vyškolený pracovník

- při řezání obsluhujte spouštěcí tlačítka  oběma rukama

- neodstraňujte bezpečnostní kryty

- pokud musíte vložit ruce  do řezacího prostoru vypněte řezačku

-  pokud  vyměňujete nůž, řiďte se pokyny tohoto návodu

- nezasahujte do konstrukce a elektrického obvodu řezačky

Před uvedením do provozu zkontrolujte utažení šroubů nože.

Nastavení výšky řezu kontrolujte pouze s vloženým stohem papíru.

# Popis stroje

# Technické parametry

| Model | 45 |
| --- | --- |
| Zdroj elektrické energie | - | 220 V, 50 Hz |
| Řezací kapacita (80 g/m²) | mm | 40 (400 listů) |
| Max. šířka řezu | mm | 450 |
| Konstrukce lisu | mm | automat |
| Posuv papíru | mm | automat |
| Výkon hlavního elektromotoru | kW | 0,75 |
| Rozměry přístroje (délka x šířka x výška) | mm | 780x590x1010 |
| Váha přístroje | Kg | 115 |

# Vlastnosti stroje v provozu

- dobře navržená konstrukce, precizní zpracování komponent a trvanlivost

- automatický lis papíru a řez papíru

- dvou vřetenový posuv papíru s přesností <0,5mm

- elektrické vybavení a digitálně řízené  el. zařízení vyrobené pomocí optických strojů a s obvody s použitím PCB procesu

- bezpečnostní kryty a pojistka

- dvě spouštěcí tlačítka

- rychlý nůž je ostrý a trvanlivý

Ovládací panel

1,11 - spouštění řezu

2 - kontrolka Zapnuto

3 - digitální display

4 - ovladač rychle kupředu

5 - ovladač nastavení měřítka

6 - ovladač rychle dozadu

7 - klávesnice nastavení

8 - tlačítko"zrušit nastavení"

9  - tlačítko OK start

10 - tlačítko Reset

# Základní operace

1/ Zapnutí stroje

-  připojte síťový kabel do zásuvky

- zapněte hlavní vypínač a vytáhněte bezpečnostní knoflík. Pokud display ukazuje, znamená to že připojení je v pořádku

2/ Vložení a posun papíru

- otevřete přední ochranný kryt, vlož blok papíru k levé straně a zarovnej s měřící lištou

- stiskni "Fast forward key" nebo "Fast return key" a posuv umístí stoh papíru do žádané polohy a zobrazovaná poloha bude odpovídat značkám na měřítku.

- zvol na klávesnici požadovaný řez a pak stiskni OK/Start .

- pokud zobrazovaná hodnota neodpovídá hodnotě na měřítku stiskni tlačítko "Proof" nebo použij metodu Kontrola a nastavení měřítek.

3/ Řezání

- když jsou zvoleny rozměry řezu zavři přední ochranný kryt

- stiskni tlačítko "Reset" pak svíti červené světlo a indikace pozice nože je

- stiskni tlačítka "Cut" oběma rukama. můžeš začít pouze když jsi se ujistil, že je papír pevně přitisknut lisem. Pokud potřebuješ lis vrátit zpět, můžeš stisknout levou rukou tlačítko "Cut" a pravou tlačítko "Reset", pak se lis vrátí zpět automaticky. Pokud  potřebuješ řezat stiskni tlačítka "Cut" oběma rukama

- pokud zjistíš, že poslední papír není proříznutý nastav podle návodu podložku pod nůž nebo seřiď nůž.

Poznámka: Pokud není přední ochranný kryt dokonale dovřený, ovladače řezu nepracují.

Základní nastavení

# Kontrola měr a nastavení

- odpoj ze sítě

- zkontroluj, zda nejsou na vodící liště a na posuvu cizí předměty

- vytáhni přední krycí pás a zkontroluj motor, zda synchronní řemenice je správně upevněna

- nastav posuvný element na šroubu posuvu dopředu nebo dozadu, až odpovídá zobrazená hodnota na displeji hodnotě na měřítku. Pak pevně utáhni upevňující šroub.

# Nastavení hloubky řezu

- odpoj ze sítě

- uvolni upevňující šrouby na obou stranách horního krytu a pak horní kryt odejmi.

- uvolni sedm upevňujících šroubů M6 na noži a nastav nastavitelné šrouby na posunu nože tak aby nůž řezal do podložky asi 0,3-0,5 mm

- pak upevni šrouby M6 a vrať horní kryt na místo

- vezmi jeden papír a vyzkoušej zda ho nůž celý uřízne.

# Výměna nože

Poznámka:Tupý nůž nemůže řezat papír dobře. Řezání papíru vysoké gramáže a kartonu může ztupit nůž velmi rychle. Pokud se zhorší kvalita a přesnost řezu je třeba nůž nabrousit nebo vyměnit.

- odejměte horní kryt

- povolte a vyjměte vroubkované upevňující šrouby na posuvu nože,  do těchto dvou k tomu uzpůsobených závitů našroubujte dva šroubové dříky po směru hodinových ručiček

- pak odstraňte ostatní upevňovací šrouby

- pak otáčejte šroubovými dříky proti směru hodinových ručiček, až uvolníte nůž z posuvu a opatrně ho odejměte

- používejte rukavice a bavlněnou látku na ochránění ostří nože.

- když instalujete nůž, přišroubujte zpátky šroubové dříky. Přiložte nůž na posuv nože

sjeďte posuvem nože do požadované výšky a připevněte. Pak nastavte nůž, jak popsáno výše.

- broušení nože svěřte profesionálním brusičům.

Poznámka: Aby nedošlo k úrazu, je třeba být při výměně nože velmi opatrný.

# Nastavení řezacího hranolu

- jeden řezací hranol lze otáčením použít osmkrát

- pokud je nožem vyřezaná rýha v hranolu příliš hluboká, je třeba jej přenastavit  nebo vyměnit

- hranol lze vyměnit, při vysunutí předního stolu, uvolněním dvou šroubů upevnění,

pak lze hranol vysunout šroubem.

- hranol při vložení zpět přiražte k levé straně, než zavřete přední kryt .

Poznámka: Po výměně řezacího hranolu je třeba znovu nastavit hloubku řezu nože,aby nedošlo k rychlému opotřebení hranolu.

# Mazání a údržba

Každé tři měsíce by se mělo zkontrolovat dotažení spojů stroje a namazat pohyblivé části řezačky. Při mazání je třeba dát pozor na elektrické části a elektrické vedení a spoje. Převodovku je třeba namazat jednou ročně.

Při řezání je třeba dát pozor aby pod nůž nepřišly tvrdé předměty, které by ho mohly poškodit.Je třeba také kontrolovat zda řezaný papír neobsahuje sešívací sponky, které mohou nůž také poškodit.

# Po každodenní práci se doporučuje očistit řezačku  a odstranit odpadový papír.

Schéma zapojení

# Text boxes

ovládací panel

zadní bezpečnostní kryt

bezpečnostní zámek

přední bezpečnostní kryt

horní kryt

transportní otvory

bezpečnostní vypínač

spodní skříň